## Slide 1: Паспорт земельного участка
Местоположение: Удмуртская Республика, Завьяловский район, Муниципальное образование «Завьяловское» (г. Ижевск)
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: многоцелевое (согласно действующих правил землепользования и застройки)

## Slide 2: Местоположение объекта
Участок-1: общая площадь 240,03 га
Участок-2: общая площадь 348,53 га

## Slide 3: Краткое описание земельного участка
Земельный участок расположен на территории МО «Завьяловское» Завьяловского района Удмуртской Республики, населенный пункт Завьялово, Башур, Пычанки и Красный Кустарь.
Площадь земельного участка составляет 588,56 га.
Данная территория характеризуется близостью к городу Ижевску (15 минутная доступность), развитой транспортной и инженерной инфраструктурой, а также динамично развивающейся жилой застройкой ввиду статуса «спального района города Ижевска».
Плюс ко всему – это основное «рекреационное направление» (Гольянский тракт) для жителей города Ижевска (дачные участки и объекты отдыха на реке Кама, до которых все те же 15-20 минут пути).
Участок расположен на самой высокой отметке для данной территории, окружен древесно-кустарниковой растительностью. Множество родников, которые питают малые речки. В лесочке, недалеко от деревни Красный Кустарь, расположены сразу три родника. Все они святые: 1 –ый — источник Богородицы, в честь иконы «Всецарица»; 2 – ой — Святой блаженной Ксении Петербургской; 3 – ий — Святого отрока цесаревича Алексея.
На одном из земельных участков имеется месторождение глины (участок недр «Пычанки-2»). Глины характеризуются пригодностью для производства строительной и грубой керамики. Геологические исследования показали запасы глин на данном участке составляют порядка 1,382 млн. куб.
По схеме территориального планирования Завьяловского района обозначен источник минеральных вод, объем запасов не исследовался.
В настоящее время за счет средств местного бюджета проектируется строительство газопровода давлением 0,6 Мпа, с отведенной мощностью только 1 очереди для данного проекта порядка 1000 куб. м/час.
Вдоль всего участка проходят две линии электропередач 110 кВ, две линии 10кВ, одна линия 35 кВ.
Имеется оптико-волоконный интернет кабель «Ростелеком».
До аэропорта «Ижевск» 8 км пути.

## Slide 4: Краткое описание земельного участка
Для данного земельного участка сформировано несколько территориальных зон:
Ж-1 – зона усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона блокированной жилой застройки;
Ж-3 – зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами;
Ж-5 – зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами;
ОД-К – комплексная общественно-деловая зона;
ТА – зона объектов автомобильного транспорта;
ОД-7 – зона научно-исследовательского назначения (образование);
П – зона размещения производственных объектов (3-5 класса опасности).
Земельный участок на праве собственности.
Собственник земельного участка: Мамаев Николай Леонидович.

## Slide 5: Состав участка: Участок-1. Многоконтурный земельный участок (количество контуров 8) Кадастровый номер земельного участка 18:08:035001:228 Площадь – 240,03 га; Участок-2. Участок состоит из 5 отдельных участков общей площадь 348,53 га. 1. Земельный участок с кадастровым номером 18:08:034001:2516, площадь 52,2 га; 2. Земельный участок с кадастровым номером 18:08:034001:2517, площадь 68,3 га; 3. Земельный участок с кадастровым номером 18:08:034001:2518, площадь 115,13 га; 4. Земельный участок с кадастровым номером 18:08:034001:2519, площадь 60,75 га; 5. Земельный участок с кадастровым номером 18:08:034001:2520, площадь 52,11 га.

## Slide 6: Территориальное зонирование
№ п/п | Код зоны | Название функциональной зоны | Площадь, га
1 | Ж-1 | Зона усадебной жилой застройки | 144,75
2 | Ж-2 | Зона блокированной жилой застройки | 61,01
3 | Ж-3 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 19,49
4 | Ж-5 | Зона многоэтажной жилой застройки | 45,18
5 | П | Зона размещения производственных объектов (3-5 класса опасности) | 82,08
6 | ОД-К | Комплексная общественно-деловая застройка | 36,36
7 | ОД-7 | Зона научно-исследовательского назначения | 58,45
8 | ТА | Зона автомобильного транспорта | 102,48

## Slide 7: Схема расположения объектов

## Slide 8: Правоустанавливающие документы

## Slide 9: Правоустанавливающие документы

## Slide 10: Правоустанавливающие документы

## Slide 11: Правоустанавливающие документы

## Slide 12: Правоустанавливающие документы

## Slide 13: Правоустанавливающие документы

## Slide 14: Правоустанавливающие документы

## Slide 15: Правоустанавливающие документы

## Slide 16: Правоустанавливающие документы

## Slide 17: Правоустанавливающие документы

## Slide 18: Правоустанавливающие документы

## Slide 19: Правоустанавливающие документы

## Slide 20: Правоустанавливающие документы

## Slide 21: Правоустанавливающие документы

## Slide 22: Правоустанавливающие документы

## Slide 23: Правоустанавливающие документы

## Slide 24: Правоустанавливающие документы

## Slide 25: Правоустанавливающие документы

## Slide 26: Правоустанавливающие документы

## Slide 27: Правоустанавливающие документы

## Slide 28: Правоустанавливающие документы

## Slide 29: Ссылки на нормативные документы: http://www.xn--80aeamgvfesec8a3ktb.xn--p1ai/ - ссылка на градостроительные нормативы МО «Завьяловское»;